ШРМ АК - У

Описание

Шкаф металлический разборный двухсекционный, однодверный, для хранения сменной одежды ШРМ АК - У. Размер: 1860х500х500. Срок службы: 10 лет. ГОСТ 1637-2014 Шкаф делится на две секции: 1. Раздевальную(245×480×1805). 2. Полочную(258х480х1805). Шкаф имеет общую дверь под обе секции (459×1765 мм.) с ребром жесткости (90×1550 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли и имеет блок вентиляционных отверстий (100х60 мм.). Дверь имеет врезной замок (“PaksLocks” производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 888 мм. (В комплекте к шкафу идет 2 ключа) Секции шкафа содержат: 1. Три полки (246х450): верхние две крепятся на выдавленные зацепы, нижняя крепится с одной стороны на выдавленные зацепы а с другой на два винта (м 5х10) и гайки (м 5). 2. Одна перекладина под вешалки для одежды (245х20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт). 3. Два крючка под одежду (65 мм.) Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Стоек - 20; Крыши - 34; Цоколя - 53; Перегородки - 20. Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. Имеется возможность установки регулируемых опор.

| № | ШРМ АК - У | 1860*500*500 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество секций,шт | 2 |
|  | Внутренние размеры раздевального отделения(Ш*Г*В), мм | 245×480×1805 |
|  | Внутренние размеры полочного отделения(Ш*Г*В), мм | 258х480х1350 |
| 2 | Количество дверей,шт | 1 |
|  | Размер одной двери (Ш*В),мм | 459×1765 |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | 1 |
|  | Размер ребра жесткости (Ш*В),мм | 90×1550 |
|  | Крепление дверей | Скрытые внутренние петли |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | 1 |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм | 100×60 |
| 3 | Количество полок в полочном отделении | 3 |
|  | Расстояние от крыши шкафа до верхней полки в отделении с полками, мм | 435 |
|  | Расстояние от первой до второй и от второй до третьей полки | 425 |
|  | Расстояние от дна шкафа до нижней полки мм. | 450 |
|  | Размеры полки(Ш*Г), мм | 246х450 |
| 4 | Количество перекладин, шт | 1 |
|  | Размер (длина*диаметр),мм | 245х20 |
|  | Количество заглушек для перекладин, шт | 2 |
| 5 | Количество крючков для одежды,шт | 2 |
|  | Высота крючка, мм | 65 |
| 6 | Количество замков, шт | 1 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 2 |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | 888 |
| 7 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм | 20 |
| 8 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм | 34 |
| 9 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм | 53 |
| 10 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм | 20 |
| 11 | Соответствие ГОСТ 1637-2014 | Соответствие |
| 12 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
| 13 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. | Соответствие |
| 14 | Возможность установки регулируемых опор | Присутствует |
| 15 | Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. | Соответствие |
|  | Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки шкафа, количество, название, ГОСТ, страна производитель, завод изготовитель и вес. |  |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.